Obrazac br.1.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

# Naručitelj nabavlja 1 rabljeno vozilo

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Proizvođač ____________________________________________________________________ Model ____________________________________________________________________ |
| --- |
| TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA | PONUĐENO DA/NE | OPIS (Upisati ponuđene vrijednosti min-max, od-do) |
| PODVOZJE: |
| Godina proizvodnje maksimalno 2015 ili mlađe |  |  |
| Maksimalni broj prijeđenih kilometara 70.000 km |  |  |
| Upravljač sa lijeve strane |  |  |
| Pogon 6x2/4 |  |  |
| Najveća dopuštena masa vozila min. 26.000 kg |  |  |
| Osovinski razmak max. 4200+1350 mm |  |  |
| Ogibljenje prednje osovine – parabolično min. 8,0 t |  |  |
| Ogibljenje stražnje osovine – zračno min. 11.5 t |  |  |
| Prednja pomoćna osovina upravljiva - podizna |  |  |
| Blokada diferencijala na stražnjoj osovini |  |  |
| Stabilizator prednje i stražnje osovine |  |  |
| Motor snage min. 265 kw, EURO 6 uz korištenje sustava AD Blue |  |  |
| Obujam motora min. 10.500 ccm |  |  |
| Mjenjač automatizirani min. 12 brzina sa softverom za komunalna vozila (prilagođen za komunalne nadogradnje vozila) |  |  |
| Gume: 315/80 R 22.5 8+1 kom |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Disk kočnice prednje i stražnje osovine |  |  |
| ABS, ASR, ESP |  |  |
| Elektronski ograničavač brzine, max.89 km/h ± 1 km/h |  |  |
| Limitator brzine na 30 km/h + blokada vožnje unazad za komunalna vozila |  |  |
| Spremnik goriva min. 400 lit. s min. 60 lit. AdBlue-a, na zaključavanje |  |  |
| Instrument ploča s putnim računalom na hrvatskom jeziku |  |  |
| Radio s CD-om |  |  |
| Vanjski štitnik od sunca ispred vjetrobranskog stakla |  |  |
| Stakla zatamnjena |  |  |
| Klima uređaj |  |  |
| Centralno zaključavanje kabine |  |  |
| Kabina 1+2 sjedala |  |  |
| Sjedalo za vozača zračno s podupiračem za kralježnicu, grijačem i naslonima za ruke |  |  |
| Retrovizori grijani i elektro-podesivi, širokokutni grijani |  |  |
| Električni podizači prozora |  |  |
| Akustično upozorenje za vožnju unatrag |  |  |
| NADOGRADNJA |
| Godina proizvodnje nadogradnje maksimalno 2015 g. ili mlađa |  |  |
| Kapacitet sanduka min. 23 mᶟ |  |  |
| Kapacitet banje min. 2,8 mᶟ |  |  |
| Sanduk zaobljen izvana i iznutra bez horizontalnih i vertikalnih ojačanja |  |  |
| Omjer za sabijanje smeća 6:1 |  |  |
| Potisna ploča za sabijanje smeća |  |  |
| Polukružno kretanje gornje ploče noža |  |  |
| Mogućnost izbora min. tri (3) različita stupnjeva sabijanja otpada radi prilagodbi vrsti otpada koji se skuplja |  |  |
| Debljina poda sanduka min. 3 mm, od čelika otpornog na habanje |  |  |
| Pražnjenje nadogradnje iz kabine vozila |  |  |
| Automat za dizanje kanti i kontejnera od 80 do 1100 litara |  |  |
| Automat za podizanje kontejnera 5-7 m³ sa lancima za podizanje |  |  |
| Brzina podizanja kontejnera 5 – 7 m³ max. 35 sek |  |  |
| Podizanje spremnika 5-7 m³ bez upotrebe bočnih stabilizatora |  |  |
| Stražnji nogostupi po CE normativu s senzorima |  |  |
| Cijev za pražnjenje tekućine iz banje – drenaža |  |  |
| Boja nadogradnje narančasta RAL 2011 |  |  |

Specifikacija tehničkih karakteristika: Ponuditelj popunjava stupac "PONUĐENO" na način da za svaku traženu stavku oznči je li

ponuđeni predmet nabave zadovoljava tu tehničku karakteristiku, odonosno označava "DA" ako zadovoljava ili "NE" ako ne zadovoljava.

Za stavke koje su određene minimalnim ili maksimalnim ponuđenim vrijednostima ili od-do, ponuditelj u stupac "OPIS" mora upisati odgovarajući brojčani podatak ili dokaz jednkovrijednosti.

M.P.					Potpis odgovorne osobe: